B2/C32 : U24/28
B2/C31 : U24/4
B2/C30 : U24/25
B2/C29 : U24/23
B2/C28 : U24/26
B2/C27 : U24/27
B2/C26 : U24/5
B2/C25 : U24/6
B2/C24 : U24/7
B2/C23 : U24/8
B2/C22 : U24/9
B2/C21 : U24/10
B2/C20 : U24/11
B2/C19 : U24/12, U20/3
B2/C18 : B2/C16, B2/C13, B2/C10, B2/C7, B2/C4, B2/C2, B2/A3, B2/A5, B2/A7, B2/A9, B2/A11, B2/A13, B2/A15, B2/A17, B2/A19, B2/A21, C20/2, U23/12, U23/16, U23/20, B4/-, C24/2, U24/16, C22/2, U20/5, U20/8, C23/2, U22/7, C26/2, U25/7, C25/2, U26/1, U26/10, J7/8, J7/9, J7/10, J9/2, J8/2, J6/2, GND
B2/C15 : U22/12, U22/13
B2/C14 : U23/13, U20/4
B2/C1 : B2/A1, R9/1, C20/1, U23/24, C24/1, U24/32, R11/2, C22/1, U20/6, U20/16, C23/1, U22/14, C26/1, U25/14, C25/1, U26/20, J7/1, J7/2, +5V
B2/A30 : U24/22
B2/A29 : U23/11, U24/21, U26/18
B2/A28 : U23/10, U24/20, U26/17
B2/A27 : U23/9, U24/19, U26/14
B2/A26 : U23/8, U24/18, U26/13
B2/A25 : U23/7, U24/17, U26/8
B2/A24 : U23/6, U24/15, U26/7
B2/A23 : U23/5, U24/14, U26/4
B2/A22 : U23/4, U24/13, U26/3
B2/A8 : U20/2, U22/4, U22/5
B2/A6 : U24/29
B2/A4 : U24/24
B2/A2 : U20/1, U22/9, U22/10
R9/2 : U23/1, J6/1
U23/2 : X1/1
U23/3 : X1/2
U23/14 : U22/3
U23/15 : U20/10
U23/17 : U20/7
U23/18 : R10/2, J8/1
U23/21 : J9/1
U23/22 : R10/1, B4/+
U23/23 : J6/3
U24/2 : U26/6
U24/3 : U26/2
U24/30 : R11/1
U24/31 : U26/5
U20/14 : U22/1, U22/2
U22/6 : U25/12
U22/8 : U25/1
U22/11 : U25/13
U25/2 : U25/8
U25/3 : U25/4, U25/5
U25/6 : U26/11
U25/9 : U25/10, U25/11
U26/9 : J7/3
U26/12 : J7/4
U26/15 : J7/5
U26/16 : J7/6
U26/19 : J7/7

139 connections
278 soldering points, see next page for extra connections.
U23/19 : B2/A18 (IRQ)

Decoupling capacitors connections, should be done as close to the IC-s power pins as possible:

C22/2 : U20/8
C22/1 : U20/16
C23/2 : U22/7
C23/1 : U22/14
C26/2 : U25/7
C26/1 : U25/14
C25/2 : U26/10
C25/1 : U26/20
C20/2 : U23/12
C20/1 : U23/24
C24/2 : U24/16
C24/1 : U24/32

RTC battery (make these connections on the RTC / BRAM card board directly to ensure battery power supply when the card is off the mother board).

U23/22 : B4/+
U23/20 : B4/-
U23/16 : B4/-
U23/12 : B4/-